Lubasz, dnia 23 października 2009 roku

Do wszystkich wykonawców

W związku z zapytaniem ( treść zapytania w załączeniu ) trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Kruczu, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Zapytania:

- Instalacja centralnego ogrzewania  - jaką otuliną izolować rurociągi do c.o.? oraz  proszę podać ilość w  mb otuliny.

- Proszę sprecyzować jaki rodzaj grzejników należy zastosować? Według projektu – zasilanie boczne , wg przedmiaru zasilanie dolne.

- W toalecie dla niepełnosprawnych powinny być pochwyty dla niepełnosprawnych. Dokumentacja nie przewiduje montażu w/w pochwytów.Czy zamawiający przewiduje zamontowanie w/w pochwytów. Jeżeli tak to proszę podać rodzaj i ilość.

- W dokumentacji brak uziemnienia instalacji oraz zbiornika na olej opałowy. Czy należy uwzględnić w wycenie uziemnienie? Jeżeli tak to proszę podać parametry uziemnienia.

- Czy Zamawiający sam napełni zbiornik o poj. 1000Dm³ paliwem czy też leży w gestii Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad.1:

Rurociągi należy izolować osłonkami z pianki polietylenowej, np. Termaflex FRZ.

Minimalna grubość izolacji termicznej:

a/ 20mm – dla rurociągów o średnicy nominalnej 15mm i 20mm

b/ 30mm – dla rurociągów o średnicy nominalnej 25mm i 32mm

W kalkulacji uwzględnić następującą ilość otulin:

a/ izolacje dla rurociągów o średnicy nominalnej 15mm – 82mb

b/ izolacje dla rurociągów o średnicy nominalnej 20mm – 116mb

c/ izolacje dla rurociągów o średnicy nominalnej 25mm – 38mb

d/ izolacje dla rurociągów o średnicy nominalnej 32mm – 6mb

Ad 2:

Należy zastosować grzejniki z zasilaniem bocznym.

Ad 3:

Przewiduje się zamontowanie uchwytów przy muszli WC i umywalce dla

niepełnosprawnych. Należy zastosować typowe atestowane uchwyty w wykonaniu ze stali

kwasoodpornej lub chromowane, np. na podstawie katalogu Sanitec Koło.

W kalkulacji robót przyjąć następujące ilości:

a/ uchwyt stały przy umywalce – 1szt.

b/ uchwyt uchylny przy WC – 1szt.

Ad.4:

Należy wykonać takie uziemienia, rozwiązania te określone są w projekcie branży

elektrycznej. Nakłady robót na wykonanie instalacji uziemienia ujęte są w przedmiarach

robót branży elektrycznej.

Ad.5:

Wykonawca musi wkalkulować koszty napełnienia zbiornika paliwem w ilości 150 litrów by

możliwe było przeprowadzenie rozruchu w okresie końcowego odbioru robót. Natomiast  po

tym odbiorze napełnienie zbiornika leży w gestii  Zamawiającego.

WÓJT GMINY

Jan Graczyk