Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stajkowie.

Adres obiektu: miejscowość Stajkowo, 64-720 Lubasz

Nazwy i kody robót: 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania -

71320000-7

Nazwa zamawiającego:  Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720

Lubasz.

Imię i nazwisko osoby opracowującej PFU: Andrzej Łusiewicz

…………………………….                                               ……………………….…

(miejscowość i data)                                                                       (podpis opracowującego)

Niniejszy program został zaakceptowany przez Zamawiającego

…………………………….                                               ……………………….…

(miejscowość i data)                                                                       (podpis akceptującego –

Wójta Gminy Lubasz)

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa.

II. Część informacyjna.

1. Część opisowa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo.

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Lubasz

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

tel.: (67) 2556012

faks:. (67) 2556462

NIP: 763-209-30-34

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z istniejących budynków mieszkalnych w Stajkowie oraz połączenie sieci kanalizacji sanitarnej z projektowaną oczyszczalnią w Stajkowie.

- Ilość projektowanych przepompowni, lokalnych punktów tłocznych, zastosowania rurociągu grawitacyjnego i tłocznego, średnic rur wg potrzeb.

- Należy zaprojektować wykonanie sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego, z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową. Niniejszy zapis dotyczy w szczególności wykonania sieci w samej miejscowości Stajkowo, gdzie znajduje się droga powiatowa i preferowany będzie mikrotuneling.

- Należy zaprojektować wykonanie przyłączy jedynie do granicy działek prywatnych właścicieli.

- Należy zaprojektować wpięcie sieci kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków w m. Stajkowo.

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 5 km. Ostateczna długość sieci kanalizacyjnej zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokumentacji projektowej tak aby można było skorzystać z dofinansowania unijnego na realizację przedsięwzięcia - projekt winien spełniać kryteria aplikowania o fundusze unijne WRPO 2014-2020 i/lub PROW 2014-2020.

- Odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi na całej szerokości w m. Stajkowo wraz z całą infrastrukturą przyległą – chodnik, itd., jeżeli w danym miejscu wykonanie przewiertu sterowanego będzie nieuzasadnione ekonomicznie i technologicznie – po uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. Odbudowę do stanu przejezdności dróg pokrytych nawierzchnią szutrową, czy też płytami betonowymi.

- Aktualne uwarunkowania wykonania:

W miejscowości Stajkowo nie ma kanalizacji sanitarnej. Przy wsi w odległości ok 0,5 km od centrum zabudowań zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która docelowo zostanie zastąpiona nowym obiektem. Obecnie oczyszczalnia ścieków ma wydajność oczyszczania ścieków do 400 m³. Nowa biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków oczyszcza będzie ścieki w ilości przekraczającej 800 m³ na dobę. Obecnie do istniejącej oczyszczalni ścieki trafiają z miejscowości Lubasz i Goraj.

Drogi w miejscowości Stajkowo są drogami w części z nawierzchnią bitumiczną, częściowo są to drogi gruntowe pokryte żużlem. Znajduje się także odcinek drogi pokryty płytami betonowymi.

Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Stajkowie to ok. 500 osób.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: kanalizacja sanitarna po zakończeniu robót zostanie przekazana do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp.                z o. o. w Lubaszu.

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Dokumentację projektową należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej, w zakresie:

a.1. 	Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500,

a.2. 	Przekroje podłużne (w skali 1:100/500),

a.3. 	Rysunki szczegółowe,

a.4.	Szczegółowy opis techniczny, podając w nim między innymi: opis obiektu, opis przyjętych rozwiązań technicznych wraz z uzasadnieniem, opis przyjętej technologii robót, opis wszystkich kolizji, wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe wraz z protokołem z ZUD-u,

a.5.	Po stronie projektanta znajduje się uzyskanie map do celów projektowych. Projektant uzyska ponadto wszelkie wymagane decyzje i uzgodnienia na swój koszt, z wyjątkiem pozwolenia na budowę, które leży w gestii Zamawiającego.

a.6.     Po stronie projektanta będzie wykonanie opinii geotechnicznej.

a.7.   	Przedłożenie Zamawiającemu w 4 egz. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym, dostarczonym również w formie elektronicznej w formacie tekstowym (doc) – 4 egz..

a.8.		Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski i ofertowy z podziałem na budowę kanalizacji sanitarnej, ewentualną i odbudowę nawierzchni ulicy opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1129) – w ilości po 4 egz. z w/w rodzajów dokumentów.

a.9.	Karta tytułowa przedmiaru musi zawierać:

- nazwę zamówienia

- w zależności od zakresu robót budowlanych, nazwy i kody:

- grup robót

- klas robót

- kategorii robót

- adres obiektu budowlanego – nazwę i adres zamawiającego

- datę opracowania przedmiaru robót

a.10.	Tabele przedmiaru (z podziałem wskazanym w p. a.8.) powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym wraz                               z niezbędnymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.

a.11.	Inwestor zobowiązuje wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac projektowych, do archiwizowania pełnej dokumentacji technicznej przez okres dwóch lat, w celu jej powielania na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego wykonania robót budowlanych. Należności z tytułu powielania dokumentacji realizowane będą oddzielnymi fakturami. Wymagany czas powielania i dostarczenia – 3 dni.

W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego producenta.

- Wymagania techniczne

c.1. kanał sanitarny z rur PCV, kl. S, ze ścianką litą, o średnicy i umieszczony na głębokości zapewniającej prawidłowy przepływ ścieków z terenu miejscowości do oczyszczalni ścieków.

2. Niezależnie od postanowień pkt 1 programu funkcjonalno – użytkowego wybrany oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego usług związanych                    z nadzorem autorskim, przy wykonaniu robót w oparciu o jego dokumentację oraz wyraża zgodę na publikację dokumentacji na stronach internetowych w procedurach przetargowych na wybór wykonawcy robót.

3. Przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej należy się zgłosić do tutejszego urzędu w celu uzgodnień dotyczących projektu. W trakcie projektowania sieci projektant zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

4. Na etapie projektowania należy uzgodnić z zamawiającym trasę kanalizacji     sanitarnej na planie sytuacyjnym w celu naniesienia ewentualnych zmian.

5. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać wizję lokalną w terenie                                    z    wykonaniem ewentualnych pomiarów uzupełniających na swój koszt.

6. Zamawiający dysponuje projektem z 2004 r., można go wykorzystać do celów projektowych.

7. Termin opracowania dokumentacji ustala się na 10.09.2016 r.

8. Zamawiający nie dysponuje decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzją celu publicznego. Ich uzyskanie należy do Wykonawcy.

9.  Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

Przepisy prawne i normy związane.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.