Numer sprawy: RG.V.271.10.2017

Załącznik nr 1e do SIWZ

Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego; Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej, sali polisensorycznej, sali indywidualnych zajęć; Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni językowych

Specyfikacja techniczna urządzenia typu interaktywna podłoga

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie typu interaktywna podłoga z rozszerzeniem dla zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych) | 1 | Parametry minimalne. Podłoga interaktywna to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablicę interaktywną. Zawartość: czujki wykrywające ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, wbudowany komputer klasy PC, co najmniej 16 interaktywnych gier i zabaw rehabilitacyjno - terapeutycznych, pilot do zdalnego sterowania, złącza USB, VGA, LAN, Audio, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi. Jasność projektora: 3200 ANSI Wytrzymałość lampy co najmniej 4000 h, Wielkość obrazu z wysokości 3.0 m 345×260 cm Możliwość podłączenia do internetu: - kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w płycie urządzenia, - radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB, umieszczonego w płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie) Gniazdo AUDIO |

Uwaga:

Podane dane techniczne są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować urządzenie typu interaktywna podłoga o wyższych parametrach.