Piła, dnia 04.12.2008 r.

imię i nazwisko/nazwa inwestora

Wielkopolski Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu                                    Wójt Gminy Lubasz

Rejonowy Oddział w Pile                                                  ul. B. Chrobrego 37

ul. Motylewska 7                                                                  64-720 Lubasz

64-920 Piła

tel. 0-67 / 212 32 44

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust.1 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami), wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Odbudowie rz. Gulczanki, gm. Lubasz, pow. czarnkowsko-trzcianecki”

Przedmiotem inwestycji jest rzeka Gulczanka, której rozpatrywany odcinek jest zlokalizowana w całości na terenie gminy Lubasz.

Celem inwestycji jest poprawa stosunków powietrzno – wodnych w glebach przylegających do rzeki, a także odbudowa lub przebudowa niektórych budowli komunikacyjnych,  w dużym stopniu zdekapitalizowanych, przez co stwarzających zagrożenie degradacją systemu rzecznego Gulczanki.

Zestawienie działek na których będą prowadzone roboty, oraz na które inwestycja będzie oddziaływać:

| Obręb | Nr działek |
| --- | --- |
| Nowina | 106, 117/1, 117/2, 135, 136/1, 136/2, 139, 134, 131/3, 146, 144, 141, 143 |
| Stajkowo | 295, 309, 320, 7111/21, 319/3, 310, 319/2, 311, 318, 312, 317, 313/3, 316/3, 314, 315, 301, 294, 300, 293, 299/1, 292/3, 321, 296/1, 286, 290, 285, 289/2, 283, 288/5, 282, 287/5, 281, 273/1, 274/1, 278, 275/13, 275/11, 275/9, 275/10, 275/15, 276, 270/1, 270/4, 269/2, 178, 395/5, 395/4, 395/6, 395/7, 395/2, 394, 233, 268/6, 268/2, 268/5, 175, 173, 174, 169/1, 176/1, 169/2, 176/2, 168/3, 177/4, 168/4, 177/3, 177/1, 167, 179, 165, 164, 181, 182, 183, 184, 163, 185, 186, 194, 187, 189, 188, 190, 192, 191, 193/1, 195, 197/1, 196, 198, 199, 204, 205, 206/3, 206/1, 201, 202, 203, 209/1, 209/2, |
| Lubasz | 328, 262, 261, 264/1, 264/2, 265, 263, 272, 267, 266, 1026, 273, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1045, 322, 1046, 1047, 1048, 323, 324, 1049, 1050, 1051/1, 1052/1, 325, 327, 335, 1052/2, 1053, 352, 351, 353, 350, 349, 347, 346, 345, 344, 354, 379, 360/1, 362, 361, 364, 363, 366, 365, 371/2, 372, 226/5 |
| Sławno | 15, 13/2, 19/1, 14, 16, 98/2, 7/6, 5, 6, 4/1, 4/3, 10/1, 22 |
| Prusinowo | 131, 130, 132, 181, 112, 120, 119/6, 118/2, 113, 114, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 8/6, 15, 8/5, 8/15, 13, 8/17, 14, 10, 8/19, 16/2, 8/11, 17, 9/6, 9/5, 8/10, |

Obszar na który oddziaływuje rozpatrywany odc. rzeki przedstawiono na załączonej do wniosku mapie – rys. nr 2, stanowi on powierzchnię ok. 240 ha.

Projektowane roboty związane z odbudową rz. Gulczanki przywrócą właściwe funkcjonowanie systemu wodnego rzeki.

Informacje o planowanym przedsięwzięciu:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa koryta rzeki Gulczanki, oraz budowa względnie przebudowa budowli na jej trasie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem odbudowę rzeki na odcinku 11,23 km od km 20+270 do km 31+500.

Na trasie rz. Gulczanki usytuowanych jest 46 budowli (mosty, przepusty, kładki,  zastawki) w większości wymagających remontu, z czego 9 z uwagi na stan techniczny, względnie hydraulikę koryta, projektuje się rozebrać i wybudować nowe.

Z uwagi na korektę niwelety dna projektuje się wykonanie 2 progów faszynowo-kamiennych wysokości h = 0,40 (2x0,20)m.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Roboty będą prowadzone w korycie rzeki, które zajmuje powierzchnię:

| Właściciel | Obręb | Razem |
| --- | --- | --- |
|  | Nowina | Stajkowo | Lubasz | Sławno | Prusinowo |  |
| WZM i UW w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, Inspektorat w Czarnkowie, Z/S Trzcianka | 3 700 | 11 000 | 14 489 | 6 200 | 10 000 | 45 389 |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Stajkowo | - | 35 | - | - | - | 35 |
| Gmina Lubasz | - | 20 | 10 | - | - | 30 |
| Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki | - | - | - | - | 5300 | 5 300 |
| „ROLPOL” Sp. z o.o. | - | - | 30 | - | 1090 | 1 120 |
| Właściciele prywatni | 140 | 380 | 570 | 455 | 670 | 2 215 |
| Ogółem /m2/ | 140 | 435 | 610 | 455 | 7 060 | 8 700 |

Część robót będzie prowadzona na gruntach przyległych, które po zakończeniu prac będą przywrócone do stanu pierwotnego poprzez splantowanie, zahumusowanie i obsiew mieszanką traw (pas technologiczny).

| L.p. | Władający | Powierzchnia /m2/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | SP Starosta Czarnkowsko-trzcianecki | 230 |
| 2 | Gmina Lubasz | 1660 |
| 3 | Agencja Nieruchomości SP | 490 |
| 4 | SP Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (Poznań) | 20 |
| 5 | SP Nadleśnictwo Krucz | 360 |
| 6 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcji Rolnej (Stajkowo) | 240 |
| 7 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcji Rolnej (Sławno) | 860 |
| 8 | ROLPOL Sp. z o.o. (Lubasz) | 2340 |
| 9 | Właściciele prywatni | 6 4990 |
| Razem | 7 1190 |

W pasie koryta występują drzewa i zakrzaczenia, z których wyselekcjonowaną część  przewiduje się usunąć zgodnie z „Inwentaryzacją drzew i zakrzaczeń do wycinki”.

3. Rodzaj technologii

W ramach odbudowy rzeki Gulczanki projektowane są następujące roboty regulacyjne:

- wycinka wyselekcjonowanych drzew i częściowo z karczowaniem pni,

- podkrzesanie wybranych drzew,

- karczowanie krzaków ze spaleniem na miejscu lub wywózką,

- wykoszenie wysokich traw i trzcin z dna i skarp rzeki,

- mechaniczne oraz częściowo ręczne odmulenie dna i wyprofilowanie koryta do projektowanych parametrów,

- ubezpieczenie stopy skarpy opaską z kiszek faszynowych,

- wbudowanie części gruntu z wykopów w koryto rzeki i obsianie skarp nasionami traw,

- rozplantowanie pozostałego gruntu z wykopów na terenach przyległych i obsianie mieszanką traw,

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Po wielu uzgodnieniach przyjęto następujące rozwiązanie odbudowy rz. Gulczanki:

Na całej długości rzeki Gulczanki projektowane jest nachylenie skarp 1: 1,5. Biorąc pod uwagę  istniejące warunki terenowe i wielkość zlewni, przyjęto następujące szerokości dna i spadki:

| Km | b | i /‰/ |
| --- | --- | --- |
| 20+270÷20+860 | 1,6 | 0,9÷1,9 |
| 20+860÷21+840 | 1,4 | 1,9÷2,4 |
| 21+840÷22+860 | 1,2 | 1,65÷3,9 |
| 22+860÷26+070 | 1,2 | 0,94÷3,43 |
| 26+070÷28+750 | 1,0 | 0,94÷3,56 |
| 28+750÷30+710 | 0,6 | 2,1÷5,8 |
| 30+710÷31+500 | 0,5 | 1,7÷2,1 |

Dla stabilizacji układu poziomego cieku zaprojektowano ubezpieczenie stopy skarpy opaską z kiszek faszynowych.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii

Nie przewiduje się.

7.   Rozwiązania chroniące środowisko

Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko.

Do wykonania umocnień zastosowano materiały przyjazne środowisku – opaski z kiszek faszynowych.

W celu ograniczenia wycinki drzew i zakrzaczeń na wielu odcinkach przyjęto technologię prowadzenia robót ograniczającą użycie maszyn – roboty będą wykonywane ręcznie.

- Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Nie przewiduje się.

9.   Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie stwierdzono.

Załączniki:

1.   Mapa poglądowa w skali 1 : 10 000

- Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000 (3 szt. x 4 egz.)

- CD – mapy ewidencyjne