SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W STAJKOWIE

gm. LUBASZ

ZAKRES ROBÓT

-REMONTU  BUDYNKU SUW

-WYKONANIEM FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE

-MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH V-100M3

-BUDOWĄ ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCH

-REMONT STUDNI GŁĘBINOWYCH

-WYMIANA RUROCIĄGOW WODOCIĄGOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót w zakresie robót budowlano-montażowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z remontem  budynku technologicznego  SUW, fundamentów  pod  zbiorniki  retencyjne z montażem zbiorników retencyjnych,  wykonanie odstojnika  wód  popłucznych, remontem studni głębinowej dla SUW Stajkowo

1.2. Zakres stosowania ST

Na terenie SUW przewidziano

1.Budowę dwóch zbiorników retencyjnych o poj. V=100,0m3 każdy. Zaprojektowano fundamenty  jako żelbetową płytę z betonu B10 zbrojoną stalą A-0.

2.Budowę odstojnika wód popłucznych jako zbiornika o wym. 7,5mx4,0mx2,5m z ścianami z bloczków bet. na płycie bet. z betonu B10 ze stropem żelbet.

3.Remont studni nr.2 z wymianą filtra i wykonaniem obsybki i uszczelnieniem oraz wydobyciem zatopionych agregatów pompowych w studni nr.1 i 2

4.Wymiana agregatów pompowych wraz wymianą okablowania i orurowania oraz armatury

5. Wymiana ogrodzenia z siatki drucianej na słupkach stalowych

Dla budynku technologicznego przewidziano

1.Wykonanie malowania elewacji zewnętrznej farbami emulsyjnymi

2.Wykonanie elewacji wewnętrznej farbami emulsyjnymi

3.Licowanie płytkami ceramicznymi ścian

4.Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

5.Wymiana okien drewnianych na okna z PVC

6.Wymianę rur przesyłowych

7.Wymianę armatury wodociągowej

8.Wymianę filtrów

9.Montaż zestawu hydroforowego

1. 3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy jestosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ST :

II.451.    ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ

451-2      ROBOTY ZIEMNE

452.   ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1         KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

452-1.1      KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

452-1.2      KONSTRUKCJE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

452-2        KONSTRUKCJE METALOWE

452-2.1     KONSTRUKCJE STALOWE

452-3.       KONSTRUKCJE MUROWE

452-3.1     ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE

452-4        KONSTRUKCJE DREWNIANE

452-5        IZOLACJE

452-6.2     POKRYCIE DACHU

453.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

453-1       WYKOŃCZENIE ŚCIAN

453-1.1    TYNKI WEWNĘTRZNE  I ZEWNĘTRZNE

453-2       ROBOTY MALARSKIE

453-3       ELEWACJA

453-4       POSADZKI I PODŁOGI

453-4.1    POSADZKI

453-4.2    PODŁOGI

453- 5.     STOLARKA BUDOWLANA

453-5.1    STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.4 Określenia  podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                            z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                            z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST),   oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                    i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi  wskazówkami inspektora nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy, wymagany  przepisami  prawa budowlanego.  Dokona  rozliczenia  z  inwestorem  za  zużyte  media  i  wynajmowane

pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót

Podczas  realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu  budowy)  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem                   z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w  zadowalającym  stanie,  przez  cały  czas,  do  momentu odbioru końcowego. Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  nadzoru inwestorskiego  powinien  rozpocząć  takie  roboty,    jednak  nie  później  niż  w  24  godziny  od  wezwania,  pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST

Projekt  budowlany  (PB)  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy,  a  wymagania  w  nich  zawarte  są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie  może  wykorzystywać błędów  w PB lub ich pomijać. O ich  wykryciu  powinien  natychmiast powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona  odpowiednich  zmian  lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.

Dane  określone  w  PB  i  w  ST  uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a  rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W  przypadku  gdy  roboty  lub  materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  PB  lub  ST  i  wpłynie  to  na  zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt  budowlany  dla  budowy  fundamentów  pod  zbiorniki  retencyjne,  odstojnika  wód  popłucznych,  budynek techniczny SUW  obejmuje:

Projekt budowlany wykonawczy

Przedmiar robót

Specyfikację techniczną.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy  oświadczenia    osób  funkcyjnych

o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik,  budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaże  wykonawcy  dzienniki  budowy  wraz  ze  wszystkimi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  zamontuje nieodpłatnie  opomiarowanie punktów poboru mediów

w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,                             w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor

nadzoru  inwestorskiego  określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Zabezpieczenie  prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy powszechnie  obowiązujące  oraz  przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za  wypełnienie  wszystkich  wymagań prawnych dotyczących  wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa  finansowe  lub  prawne  to  w  całości  obciążą  one  Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  Stan uszkodzonej,                            a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne  oraz  musi uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  o  ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie                                         i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy  ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- 	podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób  lub  własności  prywatnej                                i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia środowiska,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- 	miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia   norm, określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę.

- 	wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające                     z  zaniedbań  w  czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

(((Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  wolno stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od  dopuszczalnego.

Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć	świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  wydane  przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja  materiałów  szkodliwych  pochodzących  z  demontażu  należy  do  Wykonawcy  i  nie  podlega dodatkowej opłacie.

5.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca dostarczy na budowę wszystkie niezbędne środki zabezpieczenia ppoż. tj. gaśnice, koce azbestowe, łopaty zgodnie  z wymogami przepisów określonych                           w stosownych przepisach. Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób  zgodny                     z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W  szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                                    w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych   dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowe Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu zabezpieczenia na budowie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz  odpowiednie  świadectwa  badania  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania, że  materiały  uzyskane

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały  wykończeniowe  stosowane  na  płaszczyznach  widocznych  z  jednego  miejsca  powinny  być  z  tej  samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach       i  w warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób trzecich. Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w PB i ST.

W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego             o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia      i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w cenie  jednostkowej  robót  do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość  stosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  PB,  wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  PZJ  oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach                                 i instrukcjach. Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  zakończenia  robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST                    i  normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora                        o  rodzaju,  miejscu  i  terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  tym  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W  przypadku  powtarzania  się niewiarygodności                                 w  prowadzeniu  badań  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia  materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty         i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora                    i  Wykonawcę  w  okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                                    i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- 	datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

- 	datę przyjęcia placu budowy,

- 	datę rozpoczęcia robót,

- 	uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

- 	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- 	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw               w robotach,

- 	uwagi i polecenia Inspektora,

- 	daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- 	zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych               i końcowych odbiorów robót,

- 	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-	stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- 	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,

- 	dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- 	dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

- 	dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań

- 	wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

- 	inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje                                                     z  uzasadnieniem  stanowiska  ich przyjęcia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

- 	decyzję o pozwoleniu na budowę,

- 	protokół przekazania placu budowy,

- 	protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- 	inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- 	protokóły odbioru robót,

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

4.5. ODBIÓR ROBÓT.

4.5.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

- 	odbiorowi robót zanikających,

- 	odbiorowi częściowemu, elementów robót,

- 	odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

- 	odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega  na  finalnej ocenie  ilości                        i jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

4.5.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót                           w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor  nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca    przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny dokumentację powykonawczą,  zawierającą dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do

odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie  Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru   i  składzie  powołanej  komisji odbioru. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja  zapozna  się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych                                     z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych                                    w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.

Cena  obejmuje:

- 	robociznę,

- 	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- 	koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium,  wydatki  dotyczące  b  h  p,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia,    koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- 	zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatków,  które  mogą  wystąpić  w czasie realizacji robót.

Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie,  potwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru,  protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót.

III. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

451-2	ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów                          i zasypania wraz z  zagęszczeniem  pod fundamenty.

1.2 Zakres stosowa

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym  na SUW w Stajkowie.

1.3 0kreśłenia podstawowe

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w  normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  ziemnych.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objęty specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                         z wykonaniem:

-  Usunięcie warstwy humusu

-  Wykopy

-  Zasypki

-  Transport gruntu

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed  dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi  Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji                        w terenie, Dokumentacji Projektowej i  przewidzieć w cenie ofertowej.

2. Materiały

Do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości  gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też          w czasie odspajania. Do wykonania  wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyki 0,15-0,25m3.  W przy dokopie ręcznym po koparce  należy stosować  sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki, przenośniki taśmowe. Wykonawca ma  obowiązek zorganizowania transport  z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa  robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych  powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie  może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone  odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. Wykonanie robót ziemnych.

5.1. Usunięcie warstwy humusu

Warstwę ziemi urodzajnej i humusu należy odłożyć poza miejsce składowania ziemi nieurodzajnej umożliwiając ponowne zasypanie wykopu ziemią urodzajną i humusem.

5.1 Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane przy użyciu koparek 0,15-0,25m3 z ręcznym wyprofilowaniem dna wykopu. Należy ograniczyć szerokość wykopu do  minimum niezbędnego  dla	wykonawstwa  wykonując  skarpy  wykopu  o odpowiednim  nachyleniu.  Górna warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym  powinna  pozostać              o  strukturze  nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów  wykopu  wynoszą  dla  rzędnej  dna  wykopu  :  ±  5  cm.  Inspektor  nadzoru  dokonuje  odbioru  gruntu               w poziomie  posadowienia. Nadmiar  gruntu  z  wykopu  należy  odwieźć poza teren budowy lub rozplantować na terenie wykonywania robót zgodnie z PT. Miejsce składowania urobku wskaże Inwestor.

5.2 Odkłady gruntu

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego  zasypania fundamentu.

5.3 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej  metody  zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

6. Kontrola jakości robót

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie

ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy zapisać w:

- dzienniku budowy

- w protokóle odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt

Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności                              z  wymaganiami  określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a.) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b)  prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

c)  przygotowanie terenu,

d)  rodzaj i stan gruntu w podłożu,

e)  wymiary wykopów,

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3].

8. Odbiór robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki  badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.          W przypadku, gdy wykonanie  choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za  niezgodne z dokumentacją projektową                           i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do  zgodności                                                z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. Podstawa płatności

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:

-    wszelkie prace pomiarowe,

-    odspojenie gruntu,

-    załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,

-    profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,

-    plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-    zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,

-    przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

-    odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych wskaźników  zagęszczenia

-   wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

BN-77/893-12				PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary.

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

IV. 452.  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1	KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

452-1.1  KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

1.1 Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                            i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW                                w Stajkowie

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                    z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-wykonaniem fundamentów betonowych pod fundamenty dla zbiorników  retencyjnych,

- wykonaniem  zbiornika z bloczków bet. na płycie bet.,

- wykonaniem płyt fundamentowych  żelbetowych,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1  Ogólne wymagania

Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 2.2 Beton   - Beton klasy  B 10;  o wodoszczelności W10  Beton  powinien  spełniać  następujące  wymagania  :  przygotowany  na  węźle  betoniarskim  i  dostarczony  z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą . Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą .

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003,

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych. o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  Stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec porfirowy 4-

31,5 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora Nadzoru, a uzyskane wyniki badań spełniają wymagania omówione w niniejszej ST.

2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:

-    folie z tworzyw sztucznych,

-    włóknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Charakterystyka deskowań jest następująca:

a) deskowanie surowe do betonów z licowaniem ,

- chropowatości powierzchni poniżej 2 mm,

- nie usuwa się wad chropowatości, nie szlifuje się ,

- wyrównuje się powierzchnię oraz uszczelnia się dziury i skupiska porów;

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Materiały muszą spełniać spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r.  nr 92 poz. 881)

3.1 Sprzęt

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru  inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  jednostkowej  robót  do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzysta z następującego sprzętu:

-  samochód-betoniarka z pompą do betonu

-  sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,

-  zagęszczarek  płytowych,  ubijaków

-  sprzętu do pielęgnacji betonu /węże, zraszacze/.

4. Transport

Transport betonu samochodami-betoniarkami z węzła betoniarskiego na miejsce wbudowania.

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003   i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie  ze  specyfikacją  pracy  deskowania  dostarczoną  przez  dostawcę deskowania  oraz    zapewniać  sztywność                           i niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie powinno  być  skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i  demontaż.  Przed  wypełnieniem  masą betonową  sprawdzić  szczelność  deskowania,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub odchyleń  w  wymiarach  betonowej  konstrukcji.  Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą betonową powinny być obficie polane wodą.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących  otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy podawać bezpośrednio z samochodu-betoniarki za pomocą pompy do betonu stanowiącą wyposażenie tego samochodu. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: ułożenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,

czystość deskowania . Mieszanki betonowej  należy podawać z wysokości nie większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać procedury technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

w fundamentach  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z rurociągu pompy warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.5  Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65m  odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzedniąi przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                                i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.6  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                               i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. . Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

1.usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

2.obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.8  Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badańdotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody nspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.10 Pielęgnacja betonu

5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.11 Wykańczanie powierzchni betonu

5.11.1 Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

1.Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sądopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

2.Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

3.Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

5.11.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić            i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakości robót.

6.1 Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z atestem.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pobierania  próbek  betonu                   (  15x15x15)  ,przechowania  ich  w  warunkach zbliżonych  do  warunków  pacy  konstrukcji  na  okres  prowadzenia  prac  oraz  gwarancji  dla  potrzeb  zabezpieczenia ewentualnych  późniejszych    roszczeń.  Kontrola  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  średnic,  ilości                  i  rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i ST.

6.3 Ocena wyników badań

Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w  SST  wymagania.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót

Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST                             i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót obejmuje:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiór końcowy

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności.

Cena l m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie elementu  ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,

- pielęgnację betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN196-:1997

PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001

PN-EN1008:2004  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami..

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

V. 452-2 KONSTRUKCJE METALOWE

1.1 Przedmiot SST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                             i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem zbrojenia.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne               z  obowiązującymi  podanymi  w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0,

2. Materiały

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

| Gatunek stali | Średnica pręta | Granica plastyczności Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie trzpienia | Zginanie a – średnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | MPa | MPa | % | d – próbki |
| St0S-b5,5–40 | 220 | 310-550 | 22 | d = 2a(180) |
| St3SX-b 5,5 - 40 | 240 | 370-460 | 24 | d = 2a(180) |
| 34GS-b 6-32 | 410 min | 590 | 16 | d = 3a(90) |

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwał.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

1.jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

2.jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

3.Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

-nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,

- stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzęt

Do  wykonania  konstrukcji  i  robót  związanych  z  montażem  konstrukcji  stalowej  może  być  wykorzystany  sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- palniki

- piły mechaniczne,

- spawarki

- sprzęt ręczny

4. Transport

Stal  zbrojeniowa  i  profilowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu aby  uniknąć  trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)	Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b)	Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c)	Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz                z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału  w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach

większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór końcowy

8.3. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06

PN-B-03264:2002

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

VI. 452-3  ROBOTY MUROWE

452-3.1  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE

1.1 Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                    i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem ścian zewnętrznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym  SUW                          w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                       z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-  ścian  fundamentowych zbiornika wód  popłucznych  z  bloczków betonowych M6  na zaprawie cen. kl. 5MPa

-  wykonanie otworów na okna w ścianach murowanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiał

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego Obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zatwierdzenie  receptur  na  wytwarzane  zaprawy  wytwarzane  na budowie. Zaprawa  cementowa    kl. 5i  10  MPa  -    wykonać  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z zatwierdzoną receptura przez Inspektora Nadzoru. Bloczki betonowe M6 atestowane

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Rusztowanie warszawskie.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności. Wyciąg masztowy do 0,5 t

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a)	Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania                  i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

c)	Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.                              W  miejscu  połączenia  murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d)	Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

e)	Otwory dla rur PVC instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f)	W  przypadku  przerwania  robót  wierzchnie  warstwy  murów powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł                                        i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i ST.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru.

8. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność wykonania robót z projektem

- jakość wykonanych robót

W  wyniku  odbioru  należy  dokonać  wpisu  do  dziennika  budowy  o  poprawności  wykonania  czynności.  Jeżeli wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne z wymaganiami dokumentacji PB i ST.

9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych,  uzyskanie pozytywnego protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i Ochrony Środowiska i  uporządkowanie terenu budowy.

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu    powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B  30003	        Cement murarski 15

Cement hutniczy 25.

PN-88/B                   Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

VII. 453-1	WYKOŃCZENIE ŚCIAN I STROPÓW

453-1.1 TYNKI WEWNĘTRZNE

1.1 Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                                 i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem  tynków cementowo – wapiennych  wewnętrznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  tynków wewnętrznych kategorii III na ścianach

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę                z rzeki lub jeziora. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-	Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

-	Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

-	Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

-	Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

-	Do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować cement portlandzki                   z dodatkiem  żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

-	Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę, bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobieraćdoświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków

a)	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice drzwiowe i okienne.

b)	Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c)	Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie obniżonych temperatur”.

d)	Zaleca  się  chronić	świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania   i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i

substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych

-  Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

-  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6, Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST. Ściany.  Odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  i  odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej nie  większe  niż  3  mm                                  i  w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej wyprawy

8. Odbiór robót.

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.

W wyniku odbioru należy:

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót

-  dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB.

9. Płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników tj.:

- wykonanie  wszystkich ww. czynności

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska

uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów

9. Przepisy związane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

VIII. 453-2 ROBOTY MALARSKIE

  - Przedmiot ST

  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                               i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem  robót malarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                       z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych              z wykonaniem robót malarskich z farby emulsyjnej w pomieszczeniach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.5. Farby budowlane gotowe

-  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

–powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

–na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną          rozcieńczoną  wodą  w stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki malarskiej.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku               w krajach UE

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczoneprzed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  napowietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od przewodów wentylacyjnych                i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

–	całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,

–	usunięciu usterek na  tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z  kurzu i brudu,  wystających drutów,  nacieków  zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.2. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu środków  myjących  i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

–	sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–	sprawdzenie wsiąkliwości,

–	sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–	sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

–	dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–	dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

-   Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności  powietrza mniejszej od 65%.

- . Badania powinny obejmować:

–	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–	sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

–	dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki  na zarysowanie            i  uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie       z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych malowań.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

-  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy                                i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,                   w  stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

-  Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym  narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.

- wykonanie ww. czynności

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska

- uporządkowania placu budowy

10. Przepisy związane

N-EN 1008:2004

PN-70/B-10100

PN-62/C-81502

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003  	Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002       Farby depresyjne stosowane wewnątrz

IX. 453-4 POSADZKI I PODŁOGI

453- 4.1 POSADZKI

1.1 Przedmiot SST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                         i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem podkładów i warstw wyrównawczych pod  posadzki.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                           z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                z wykonaniem:

-  warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowo-wapiennej zatartych na ostro,

-  warstw pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 Zaprawa samopoziomująca

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Warstwy wyrównawcze pod posadzki Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

-	Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałośći grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

-	Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być  mniejsza  niż:  na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

-	Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

-	Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

-	W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

-	Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz                        w  ciągu  co  najmniej  3  dni  nie powinna być niższa niż 5°C.

-	Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożki pomiarowego.

-	Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

-	Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z równoczesnym wyrównaniem                                 i zatarciem.

-	Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od płaszczyzny  (poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub szerokości pomieszczenia.

-	W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wskazówki dotyczące kontroli robót wg ST Wymagania ogólne.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego podkładu

8. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność wykonania robót z projektem

-	jakość wykonanych robót

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności związanych z betonowaniem  (pochodzenie  betonu,  pobrane  próbki)                                i  pielęgnacją  Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PB i SST.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

-	wykonanie ww. robót

-	zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych                                i ochrony środowiska

-	rozebranie rusztowań i uporządkowania terenu budowy.

10. Przepisy związane

PN-EN1008:2004

PN-EN-197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-87/B-01100

X. 453-4.2 PODŁOGI

1.1 Przedmiot ST

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Kruszywa do zaprawy. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek i podłóg.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

-  posadzki cementowej gr. 25 mm zatartej na gładko,

-  posadzki z kamieni sztucznych z cokolikami.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości  posadzki.  W posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren  kruszywa  wynoszą  przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)	Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

–	barwa: wg wzorca producenta

–	nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

–	wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

–	ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

–	mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

–	kwasoodporność nie mniej niż 98%

–	ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

–	długość i szerokość:

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Kruszywa do zaprawy. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek i podłóg.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

-  posadzki cementowej gr. 25 mm zatartej na gładko,

-  posadzki z kamieni sztucznych z cokolikami.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości  posadzki.  W posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren  kruszywa  wynoszą  przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)	Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

–	barwa: wg wzorca producenta

–	nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

–	wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

–	ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

–	mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

–	kwasoodporność nie mniej niż 98%

–	ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

–	długość i szerokość:

–	grubość:   ± 0,5 mm

–	krzywizna:1,0mm

b)	Gresy – wymagania dodatkowe:

±1,5 mm

–	twardość wg skali Mahsa 	8

–	ścieralność V klasa ścieralności

–	na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

–	stopnice schodów,

–	listwy przypodłogowe,

–	kątowniki,

–	narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

–	długość i szerokość: 	±1,5 mm

–grubość ±0,5 mm

–	krzywizna: 	 1,0 mm

c)	Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

–	zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

–	zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)	Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

–	nazwę i adres Producenta,  nazwę  wyrobu, liczbę sztuk  w  opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e)	Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania  układać ściśle  obok  siebie.  Na środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f)	Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Posadzki cementowe

-	Na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno-  lub  dwuwarstwowe  z zaprawy cementowej.

-	Posadzki  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  rodzaj  konstrukcji  podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

-	Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym  powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie  niższą  –  przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.

-	W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

–	oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,

–	dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

–	przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu  nie  powinna  przekraczać  36  m2  przy  posadzkach  z  zaprawy  cementowej,  25  m2  przy posadzkach  dwuwarstwowych  z  betonu  odpornego  na 	ścieranie  i  12 m2  przy  posadzkach jednowarstwowych.

-	Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek  z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika  mosiężnego,  paska  polichlorku  winylu) osadzonych w podkładzie.

-	Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy        dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

-	Posadzkę  lastrykową  utrzymywaną  w  stanie  wilgotnym  przez  co  najmniej  5  dni  należy  wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną  posadzkę  należy  wyszpachlować  zaczynem  cementowym  z  ewentualnym  dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

-	Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.2. Posadzki z płytek terakotowych

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Sprawdzić wypoziomowanie podłoża oraz  sposób  połączenia  z  posadzkami  w  pomieszczeniach  sąsiednich.  Układanie  zaczynamy  od  narożnika najbardziej  eksponowanego.  Montażu  listew  wykończeniowych  wykonujemy  we  wszystkich  narożnikach,                  w miejscu  połączenia  glazury  z  terakotą  i  innymi  materiałami  podłogowymi  oraz  na  zakończeniach  płaszczyzn okładanych.  Osadzamy  drobne  elementy  ślusarskie  (odbojnice  drzwiowe,  kotwy  montażowe  odbojnic,  rozety maskujące,  maskownice).  Uprzątnąć  stanowisko  robocze,  oczyścić  zamontowane  elementy  z  resztek  kleju   i wywieźć gruz.

6. Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PB i ST.

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dług. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb            i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb                   i nie większe niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny

8. Odbiór robót

8.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie  niezbędnych  czynników  produkcji  tj.  jakości  wykonania,  zapewnienia  warunków  bhp  na  placu budowy oraz uporządkowanie placu.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004  	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 		Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określeni

XI.  453- 5. STOLARKA BUDOWLANA

453-5.1 STOLARKA OKIENNA

1.1 Przedmiot SST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania    dotyczące  wykonania                               i  odbioru  robót polegających na montażu okien i drzwi w obiekcie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na wykonanie robót zawartych w projekcie  budowlanym na SUW w Stajkowie.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                              z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu:

- okien PCV z parapetami,

2. Materiały

2.1 Stolarka okienna

Stolarkę okienną stosować zgodną z PB  wykonaną z profili PCV z szybami zespolonymi podwójnymi. Do montażu ościeżnic stosować dyble stalowe Φ 12 mm, l = 20 mm  i  piankę poliuretanową.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku             w krajach UE

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą  lub projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek kontenerowych. Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi 	środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.

Montaż  okien  wykonać przed rozpoczęciem robót malarskich, licowaniem ścian                              i wykonaniem posadzek.  Wykonanie stolarki  typowej zlecić  w  wyspecjalizowanym  zakładzie  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wymiary  otworów  zdjąć  z natury. Materiał PCV do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Producent stolarki typowej oraz partia do zakupu wymagają akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Ościeżnice zamontować na dyble co 60 cm , uszczelnić połączenie pianką poliuretanową i po wykonaniu tynków zamontować ćwierć wałki maskujące połączenie okna ze ścianą. Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. Zamontować parapety. Ustawić                     i rozebrać w miarę potrzeb rusztowania.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania ST

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego montażu.

8. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają:

- jakość dostarczonej stolarki

- poprawność wykonania montażu

W wyniku odbioru należy:

- porządzić częściowy protokół odbioru robót

- dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i  PB

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

- dostawę i wykonanie montażu stolarki

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych                i ochrony środowiska

- uporządkowanie terenu budowy

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001

PN-72/B-10180

PN-75/B-94000

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podział

Instrukcij montażu producenta stolarki.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń

Wszystkie urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zapewnienie  całkowitej  zgodności  dostarczanych  instalacji

elektrycznych  i  automatyki  z  wyposażeniem  i  urządzeniami  mechanicznymi.  Każde  Urządzenie  lub

jego  komponent  powinny  być  sprawdzone  w  działaniu  w  zastosowaniach  podobnej  natury  i  w

warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych Robotach. Inżynier będzie miał prawo zażądać od

Wykonawcy  umotywowania  wyboru  dostarczanych  Urządzeń.  W  przypadku,  jeśli  zostanie

udowodnione,  że  Materiał  lub  Urządzenie  są  jakości  gorszej  niż  wymagana,  Wykonawca  będzie

musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

Urządzenia  i  Sprzęt  Wykonawcy  przeznaczony  do  pracy  na  zewnątrz  powinien  być  odporny  na

działanie warunków atmosferycznych.

Należące do Urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny być

zlokalizowane  i  montowane  w  miejscach  i  pozycjach  zapewniających  zalecane  warunki  pracy.  Tam

gdzie konieczne Urządzenia powinny być zadaszone.

Wszystkie  urządzenia  będą  dostosowane  do  pracy  z  mediami  o  temperaturze  min.  40°C.  Nale ży

stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Każde  urządzenie  wyposażone  będzie  w  przymocowaną  na  stałe  do  korpusu  Urządzenia  tabliczkę

znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Razem  z  Rysunkami  Powykonawczymi Wykonawca  przedłoży  Przedstawicielowi  Zamawiającego  dla

każdego Urządzenia co następuje:

- 	gwarancje,

- 	wyniki  testów  silnika  w  warunkach  porównywalnych  z  nominalnymi  warunkami  pracy,

włączając prąd wirnika i sprawność;

- 	rysunki  wyposażenia  z  wymiarami,  średnicami  i  lokalizacji  połączeń  z  innymi  elementami

oraz z ciężarem Urządzenia;

- 	schemat elektryczny połączeń silnika;

- 	kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;

- 	charakterystykę silników dostarczanych z wyposażeniem;

- 	specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem;

- 	zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; .

- 	instrukcję  eksploatacji  w  języku  polskim  oraz  dodatkowo  w  języku  angielskim,  jeśli

urządzenie jest produkcji zagranicznej

- 	inne  dokumenty  wymagane  dla  danego  urządzenia  przez  niniejsze  Wymagania

Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montażu urządzeń technologii uzdatniania wody

1 	Układ  technologiczny  uzdatniania  wody  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

uzgodnioną  i  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie

urządzeń  równoważnych,  zastrzegając  sobie  prawo  do  oceny  równoważności.  Dla  oceny

propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora

projektu i niezależnych ekspertów.

2 	Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  w  wykonawstwie  technologii  SUW  muszą  być

poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

4 	Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek stalowych ciśnieniowych kołnierzowych.

5 	Uzdatnianie  powinno  odbywać  się  poprzez  napowietrzenie  wody  w  centralnym  aeratorze  a

następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w filtrach ciśnieniowych.

6 	Układ  rurociągów  i  armatury  (6  niezależnych  rurociągów  technologicznych)  powinien

Zapewnić prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących:

- 	 napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

- 	odpowiednie  obniżenie  poziomu  wody  w  zestawie  filtracyjnym,  poprzedzające  proces

wzruszania złoża powietrzem,

- 	wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem,

- 	płukanie złoża filtracyjnego wodą,

- 	stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu,

- 	powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania

7 	Regeneracja filtrów powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne

każdego filtra powinno być wzruszane powietrzem za pośrednictwem dmuchawy oraz płukane

wodą za pomocą wody uzdatnionej podawanej przez pompownię IIo.

8 	Aerator  i  filtr  muszą  posiadać  odpowietrzniki  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  dobrane

stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza.

9 	Układy  pompowe  -  zestaw  hydroforowy,  powinien  być  wykonany  w  standardzie

zapewniającym  nowoczesność  i  wysoką  jakość  wykonania.  Kolektory  i  orurowanie  oraz  inne

elementy  mające  kontakt  z  wodą  powinny  być  wykonane  z  rur stalowych ze stali nierdzewnej.

1.  Urządzenia elektryczne

Wyposażenie i materiały powinny posiadać atesty Polskiego Biura Badań Jakości (BBJ SEP);

Do  sterowania  silnikami  należy  dostarczyć  niezbędne  zespoły  spełniające  wymagania  najnowszych

międzynarodowych,  europejskich  i  polskich  przepisów  i  norm,  dotyczących  konstrukcji  wyposażenia

elektrycznego.

Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadać IP 54 według lEC 529 (PN-92/E-

08106), jeżeli szczególne wymagania nie podajs inaczej.

Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń wyłączania mocy będzie odpowiadała lEC 947.2 ICS.

Sprzęt  łączeniowy  do  ochrony  personelu  i  Urządzeń,  włączając  wszystkie  typy  wyłączników,

wybieraków, końcówek itd. będzie odpowiadał lEC 947.

2.  Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice  i  sprzęt  łączeniowy  będą  przewidziane  dla  zasilania  w  energię  elektryczną  230/400  V,

prądu zmiennego, częstotliwości 50 Hz.

Rozdzielnice  będą  wyposażone  w  bloki  aparaturowe  z  odpowiednią  aparaturą  zabezpieczającą                                        i łączeniową.

Duże rozdzielnice będą w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony IP

41 (PN-92/E-081 06) jeśli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP 65

jeśli  rozdzielnica  stoi  w  pomieszczeniu  technologicznym).  Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna

blach  obudowy  będzie  pokryta  farbą  proszkową,  poliestrowo  -  epoksydową,  o  dużej  odporności  na

czynniki chemiczne.

Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujące się w pomieszczeniach technologicznych,

będą w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP 65, z tworzywa

Normy przywołane:

- 	lEC 529 (PN-92/E-081 06) lEC Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- 	lEC 947 (PN-90/E-06150.1 O) Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- 	niskonapięciowa.

- 	lEC 947.2 lEC 60947-2 (1998-03) (PN-90/E-06150.20) Aparatura rozdzielcza i sterownicza

niskonapięciowa.

- 	lEC 34 PN-IEC-34) Maszyny elektryczne wirujące.

- 	lEC 947-4-1:1990 (PN-90/E-06150.41) Aparatura rozdzielcza i sterownicza

niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki do silników

3.Agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy z automatycznym uruchamianiem, silnik spalinowy diesla – elektroniczny panel kontrolno

-pomiarowy dla pracy agregatu

Parametry agregat

- napięcie                           230/400V

- natężenie                            116 A

- prądnica                              64KW

Agregat w zabudowie kontenerowej dostarczony bezpośrednio na teren SUW Stajkowo.

4.  Zbiorniki - filtry ciśnieniowe

Wymagania ogólne

Zbiorniki  filtrów  pośpiesznych  stanowią  zasadniczą  część  stacji  uzdatniania  wody.  Po  wypełnieniu

zbiornika  złożem  filtracyjnym  i  połączeniu  z mieszaczem  wodno-powietrznym  służą  do  usuwania

związków 	żelaza,  manganu  i innych  zanieczyszczeń  zawartych  w  surowej  wodzie.  Zbiorniki

przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

Konstrukcja

Konstrukcja  zbiornika  filtra  pozwala  na  zastosowanie  tego  urządzenia  w  szerokim  zakresie  natężeń

przepływu  wody,  umożliwia  również  zastosowanie  różnych  wysokości  wielowarstwowych  złóż

filtracyjnych.

5.  Pomiar przepływu wody

Ilość  wody  kierowana  do  procesu  płukania  i  filtracji    kontrolowana  będzie  za  pośrednictwem

wodomierzy o następującej charakterystyce:

- typ

- nominalny strumień objętości

- maksymalny strumień objętości

- minimalny strumień objętości

- MWN100

- 60

- 300

- 0,6

MWN150

100

450

6,5

m3/h

m3/h

m3/h

Konstrukcja

- 	możliwość  zabudowy  w  przewodach  poziomych  pionowych  i  skośnych  przy  usytuowaniu

liczydła do góry, na boku, względnie w położeniach pośrednich

- 	udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła

- 	os wirnika równoległa do osi przewodu

- 	sprzęgło magnetyczne

- 	zgodność z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

6.  Zestaw hydroforowo pompowy

Ilość pomp w zestawie:

- 	pompy pracujące 3,0szt. + 1,0szt. rezerwowa

Pompy podłączone są do wspólnych kolektorów: ssącego i tłocznego. Wszystkie pompy zestawu

wyposażone zostaną w następującą armaturę:

- 	po stronie ssącej i tłocznej pomp - zawory odcinające

- 	po stronie tłocznej - zawory zwrotne

Na kolektorze tłocznym zamontowane zostaną:

- 	manometr z kurkiem manometrycznym,

- 	kompensatory

- 	przetwornik ciśnienia z wyjściem sygnałowym do sterownika 4 - 20 mA.

Sterowanie zestawem odbywa się poprzez rozdzielnię zasilająco - sterującą (zgodnie z PN- 92/E-081

06)  o  stopniu  ochrony  IP  54,  obudowa  metalowa  -  malowana  proszkowo,  zabudowaną  kompaktowo

na ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem  zarządzającym  pracą  układu  jest  sterownik  mikroprocesorowy  najnowszej  generacji,  a

płynną  regulację  obrotów  pomp,  realizuje  się  poprzez  przetwornicę  częstotliwości  z  wbudowanym

filtrem przeciwzakłóceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego ciśnienia

na wyjściu z zestawu niezależnie od ciśnienia w kolektorze ssącym oraz zmiennego zapotrzebowania

na wodę bytowo - gospodarczą.

7.  Zbiornik retencyjny

Pionowe,  jednokomorowe  zbiorniki  retencyjne  służą  do  magazynowania  wody  pitnej,  co  pozwala  na

wyrównanie  okresowych  deficytów  wody,  spowodowanych  najczęściej  zbyt  małą  wydajnością  studni

na  ujęciu  w  stosunku  do  zapotrzebowania.  Zbiorniki  retencyjne  stanowią  jednocześnie  dodatkowe

zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal

niskowęglowa lub nierdzewna), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w  kształcie pionowego prostopadłościanu zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od  góry  stożkowym  dachem.  W dachu  znajduje  się  komin  wentylacyjny  oraz  króciec  do  montażu  sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Wymiary zbiornika:

- 	pojemność 100 m3

- 	średnica nominalna/zewnętrzna  4800/5040 mm

- 	wysokość 7300 mm

Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:

1.  na dachu właz prostokątny z pokrywą,

2.  w dolnej części płaszcza właz okrągły.

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne

wejście  do  wnętrza  zbiornika.  W  skład  wyposażenia  technologicznego  zbiornika  wchodzi  również

wewnętrzne orurowanie.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie  po=1,0MPa  i  znajdują  się  w  konstrukcji 	ściany  zbiornika,  co  wymaga  uwzględnienia  przy projektowaniu  i  wykonywaniu  fundamentu.  Szczelność  połączeń  spawanych  sprawdzana  jest  u producenta metodą penetracyjną.

Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne

Od  środka  zbiornik malowany  jest  farbą epoksydową z  atestem  PZH do stosowania w zbiornikach do wody pitnej

Wszystkie  zewnętrzne  elementy  zbiornika  malowane  są  dwukrotnie  uniwersalną  farbą  podkładową oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej.

Zewnętrzna izolacja z wełny mineralnej gr.100mm zakrytej blachą stalową ocynkowaną 0,55mm – wyrób fabryczny

Transport zbiorników retencyjnych

W  zależności  od  pojemności  zbiornika  retencyjnego  oraz  odległości  od  miejsca  jego  eksploatacji zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach

8.  Sieci wodociągowe

Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w  terenie  za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

- 	górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegający teren;

- 	powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ

wody poza teren przylegający do wykopu;

- 	w  razie  konieczności  wykonany  zostanie  ciąg  odprowadzający  wodę  na  bezpieczna

odległość.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  o  wytrzymałości powyżej  0,05  MPa  podłożem  jest  grunt  naturalny  przy  nienaruszonym  dnie  wykopu,  spełniający wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.  W gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać  z  warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.  W  gruntach  kurzawkowych  oraz  w  gruntach  torfiastych  podłoże  należy  wykonać  zgodnie  z indywidualną  dokumentacją  projektową  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  Wykonawca  dokona

zagęszczenia wykonywanego podłoża do 15 nie mniej niż 0,95.

Roboty montażowe

Najmniejsze  spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z rurociągów  nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość  ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających podłoże  i  przewód  przed  przemarzaniem  powinna  być  taka,  aby  jego  przykrycie  (hn)  mierzone  od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było  większe niż głębokość przemarzania

gruntów  hz,  wg  PN-S1/B-03020  o 0,4  m  dla  rur  o  średnicy  poniżej  1000  mm  i  o  0,2  m  dla  rur  o średnicy 1000 mm oraz powyżej i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

- 	w strefie o hz = 0,8 m, hn= 1,2 mi 1,0 m

- 	w strefie ohz= 1,0 m, hn=I,4mi 1,2m

- 	w strefie o hz= 1,2 m, hn= 1,6 m i 1,4 m

- 	w strefie o hz = 1,4 m, hn= 1,S mi 1,6 m.

Dławice  zasuw  powinny  być  zabezpieczone  izolacją  cieplną  w  przypadku,  gdy  wierzch  dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość  osi  przewodu  w  planie  od  urządzeń  podziemnych  i  naziemnych  oraz  od  ściany  budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  Przewód  (rura  ochronna)  powinien  być  tak  ułożony  na  podłożu  naturalnym,  aby  opierał  się  na  n  i  m

wzdłuż  całej  długości  co  najmniej  na  1/4  swego  obwodu,  symetrycznie  do  swojej  osi.  Na  podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem  pośrodku  długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki.  Zabezpieczenie  przewodu  przed  przemieszczaniem  się  w  planie  i  pionie  na  skutek  parcia  wody powinno  być  zgodne  z  dokumentacją,  przy  czym  bloki  oporowe  lub  inne  umocnienia  należy umieszczać:  przy  końcówkach,  odgałęzieniach,  pod  zasuwami,  hydrantami,  a  także  na  zmianach

kierunku:

- 	dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

- 	dla  przewodów  żeliwnych  i  stalowych  (nie  łączonych  przez  spawanie  na  styk)  o  średnicy

powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10°.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej.  Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od I do 2 m od podstawy  nasypu,  a  w  przypadku  istnienia  rowów  odwadniających  -  poza  nimi.  Rura  ochronna  pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub komorach (w których przewód powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające powinny znajdować się na

zewnątrz studzienek.  Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.

Pierścienie  uszczelniające  mają  za  zadanie  zabezpieczenie  wolnej  przestrzeni  między  przewodem  a rurą  ochronną  przed  dostaniem  się  do  jej  wnętrza  wody  lub  innych  zanieczyszczeń  oraz  przed wydostaniem  się  na  zewnątrz  w  niekontrolowany  sposób  wody  pochodzącej  z  ewentualnej  awarii przewodu.

Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

- 	w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne  czynności

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

- 	roboty przygotowawcze,

- 	roboty przygotowawcze,

- 	roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- 	przygotowanie podłoża,

- 	roboty montażowe wykonania rurociągów,

- 	roboty montażowe wykonania przyłączy wodociągowych

- 	wykonania pompowni wody

- 	wykonanie studzienek wodociągowych,

- 	wykonanie rur ochronnych,

- 	wykonanie izolacji,

- 	próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddana  odbiorowi  nie  powinna  być  mniejsza  od  50 m  i  powinna

wynosić:  około  300  m  dla  przewodów  z  rur  żeliwnych  i  z  tworzywa  sztucznego  PE  bez  względu  na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o  ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.  Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia  uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega na:

- 	sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające

na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach  technicznych

częściowych),

- 	badanie szczelności studzienki,

- 	badanie  szczelności  całego  przewodu  (przeprowadzone  przy  całkowicie  ukończonym  i

zasypanym przewodzie, otwartych  zasuwach -  zgodnie  z  punktem 8.2.4.3  normy PN-81/B-

10725 [11]),

- 	badanie  jakości  wody  (przeprowadzone  stosownie  do  odpowiednich  norm  obowiązujących

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne  jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś  z  wymagań  przy  odbiorze  technicznym  końcowym  nie  zostało  spełnione,  należy  ocenić  jego wpływ  na  stopień  sprawności  działania  przewodu  i  w  zależności  od  tego  określić  konieczne  dalsze postępowanie.

Przepisy związane

1.  P N-87/B-O 1 060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.

2.  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

3.  PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

5.  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

6.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8.  PN-88/B-06250 Beton zwykły.

9.  PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.

10.  PN-86/B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu.

11.  PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12.  PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania.

13.  PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. System  kontroli  jakości  winna  być  upoważniona  i  posiadać  stosowne  kwalifikacje  do

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2.  Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane są w systemie SI (zgodnie z ISO). Użyte jednostki pokazano poniżej.

Czas

sekunda 1 s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h = 3600 s

doba 1 d = 86 400 s

Długość

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy 1 m2

Objętość

metr sześcienny 1 m3

litr 1 I = 0,001 m3 ,

Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T = 1000 kg

Siła

niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprężenie

1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie

paskal 1 Pa = 1 N/m2

Moc

wat 1 W = 1 m kg/s

kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura

stopień Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

3.  Zasady określania ilości robót i materiałów

O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania  budowlanego  nie  określano  inaczej,  wszystkie  pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do  obliczenia  objętości  robót  ziemnych  należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.  Pojazdy  używane  do  przewożenia  materiałów,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  masy  na

pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone pojazdami  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Pojazdy  przeznaczone  do  tego  celu  mogą  być

dowolnego  typu  i  wielkości  pod  warunkiem,  że skrzynia  pojazdu  ma  taki  kształt,  że  jej  pojemność można  łatwo  i  dokładnie  określić.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny, umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym  pojazdem  powinna  być przed  rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera  na  piśmie,  dla  każdego  typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega  zapłacie. Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inżyniera,  albo

zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.  Inżynier  ma  prawo  sprawdzać  losowo  stopień  załadowania  pojazdów.  Jeżeli  przy  losowej  kontroli

stwierdzi  on,  że  objętość  materiału  przewożona  danym  pojazdem  jest  mniejsza  od  uzgodnionej,  to całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości  objętościowej  materiału.  Ustalenia  o  takiej  metodzie  obmiaru  oraz  wartość  gęstości objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,  powinny  być  uzgodnione  przed  rozpoczęciem  robót. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości  objętościowej  materiału  jeżeli

rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała  wahania  i była  mniejsza  w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę,  dane  te  mogą  stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary  lub  masa  tych  elementów  mogą  być losowo  sprawdzane  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji  określonych  przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.  Cement i wapno będą mierzone w megagramach.

Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej  w konstrukcje.  Woda  będzie  mierzona  w  metrach  sześciennych.  Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej.

4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być zaakceptowane przez Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym  stanie,  w

całym okresie trwania robót.

5.  Wagi i zasady ważenia

Jeżeli  stosowana  metoda  obmiaru  wymaga  ważenia  to  Wykonawca  zainstaluje  odpowiednie  wagi  w ilości  i  w  miejscach  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Wagi  powinny  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.  Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana.  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie  zalegalizowana,  a masa wszystkich materiałów  ważonych  z  zastosowaniem takiej wagi  od czasu  ostatniej  zaakceptowanej  kontroli  zredukowana  o  stwierdzony  błąd,  pomniejszony  o

dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

6.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  powinny  być  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7.  Przedmiary robót

Przedmiary robót zostały sporządzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i są integralną częścią niniejszego opracowania.

XIV.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale

Wykonawcy:

- 	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- 	odbiorowi częściowemu,

- 	odbiorowi końcowemu,

- 	odbiorowi ostatecznemu.

2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót,  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

3.  Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z ustaleniem należnego  wynagrodzenia.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad  jak  przy  odbiorze końcowym robót.

4.  Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez kierownika  robót  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piżmie  o  tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności.  Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera

i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagańprzyjętych w dokumentach kontraktowych.

5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- 	dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- 	szczegółowe specyfikacje techniczne,

- 	uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i ulegających

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- 	recepty i ustalenia technologiczne,

- 	dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- 	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- 	atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- 	opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- 	sprawozdanie techniczne,

- 	inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- 	zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- 	wykaz  wprowadzonych  zmian  a  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez

Zamawiającego,

- 	uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- 	datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznacza  ponowny  termin  odbioru końcowego robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny być  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

6.  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

XV. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  Stawka  jednostkowa  pozycji  powinna  uwzględniać  wszystkie  wymagania  oraz  czynności  i  badania

składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:

- 	robociznę bezpośrednią,

- 	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- 	wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- 	koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  .  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- 	zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- 	podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Oferent wypełni karty obmiarowe stanowiące załącznik do niniejszej ST.

Uzgodniona  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość	żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

XVI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja pod nazwą "Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stajkowo gm. Lubasz". będzie realizowana w oparciu o dokumenty:

1.  Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z późniejszymi zmianami

2.  Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

3.  Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi

zmianami /

4.  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z

późniejszymi zmianami /

5.  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

7.  Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunków, jakim powinna

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

8.  Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747/

9.  Wodociągi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

10.  Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami

11.  Pełną dokumentację techniczną w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i modernizacji SUW opracowaną przez, Studio DK ul. Sielska 17d 60-129 Poznań