Lubasz, dnia 27 marca 2013 r

D.272.2.2.13

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010  roku nr 113,  poz. 759 )   do   zamawiającego   zostało    wniesione  w     postępowaniu   na   " Modernizację ścieżki spacerowo-edukacyjnej  przy jeziorze Dużym w Lubaszu " niżej przytoczone pytanie:

Dot: Zamówienia Publicznego p.n. „ Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze

Dużym w Lubaszu .”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. W dokumentacji technicznej projektant zakłada wykonanie podbudowy gr. 15cm z kruszywa

naturalnego frakcji 63/31,5mm. Kruszywo naturalne o takiej frakcji to potocznie zwane otoczaki i

kamienie wielkości 3,1cm do 6,3cm!. Wykonana podbudowa z takiego materiału jest niemożliwa do

zagęszczenia. Dodatkowo na górną warstwę gr 5cm zakłada kruszywo 0,075-31,5mm. W takiej

konstrukcji ścieżki nastąpi zjawisko przenikania warstw-górna warstwa podczas ruchu pieszego,

rowerowego i opadów deszczu „wpadnie” w wolne przestrzenie znajdujące się w warstwie dolnej. W

krótkim czasie wystąpią ubytki w nawierzchni oraz koleiny. Cała konstrukcja nie będzie miała nośności

oraz będzie niestabilna. Sugeruje wykonać nawierzchnię w jednej warstwie z kruszywa łamanego

granitowego 0-31,5mm gr 20cm lub dolna warstwa gr 15cm z mieszanki kruszonej 0-31,5mm, a górną

warstwę gr min 7cm (ze względu na wielkość ziaren) z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

W związku z zapytaniem dotyczący zmiany konstrukcji nawierzchni ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy jeziorze Dużym w Lubaszu, Zamawiający po skonsultowaniu się z projektantem dopuszcza zmianę technologii warstwy górnej i dolnej nawierzchni na:

-   wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego minimalnie częściowo pokruszonego  frakcji

0/31,5 mm lub 0/63 mm (optymalna frakcja 0/31,5 mm) przy grubości warstwy 15 cm

-   warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm mieszanka ze skały granitowej gr 5 cm

-   pozostałe warstwy konstrukcyjne łączne z geowłókniną zgodnie z projektem.

Wójt Gminy Lubasz

mgr Zbigniew Jahns