Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek”

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek.

Nazwy i kody robót: 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania -

71320000-7

Nazwa zamawiającego:  Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720

Lubasz.

Imię i nazwisko osoby opracowującej PFU: Andrzej Łusiewicz

…………………………….                                               ……………………….…

(miejscowość i data)                                                                       (podpis opracowującego)

Niniejszy program został zaakceptowany przez Zamawiającego

…………………………….                                               ……………………….…

(miejscowość i data)                                                                       (podpis akceptującego –

Wójta Gminy Lubasz)

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa.

II. Część informacyjna.

1. Część opisowa:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek.

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Lubasz

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

tel.: (67) 2556012

faks:. (67) 2556462

NIP: 763-209-30-34

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- Sporządzenia koncepcji pętli wodociągu.

- Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek i połączenie tych miejscowości siecią oraz wpięcie nowoprojektowanego wodociągu do wodociągu w Antoniewie z jednej strony i wodociągu w Nowinie z drugiej strony tak aby projektowana nitka wodociągowa stanowiła pętle.

- Projektowana sieć zaopatrywana będzie w wodę z SUW Stajkowo.

- Ilość projektowanych hydrantów, średnic rur, ilość stacji podnoszenia ciśnienia –                  wg potrzeb.

- Należy zaprojektować wykonanie sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego, z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową. Niniejszy zapis dotyczy w szczególności wykonania sieci w samej miejscowości Krucz i Kruteczek oraz przy drogach o nawierzchni bitumicznej, gdzie będzie preferowany mikrotuneling.

- Należy zaprojektować wykonanie przyłączy jedynie do granicy działek prywatnych właścicieli.

- Długość nitki wodociągowej wyniesie ok. 22,6 km + przyłącza do granicy działek. Ostateczna długość wodociągu zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a wybranym Oferentem na podstawie przedstawienia przez niego wstępnych założeń trasy wodociągu, która uwzględniać będzie najkorzystniejsze pod względem technicznym i ekonomicznym założenia projektowe.

- Odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi na całej szerokości w m. Krucz i Kruteczek  wraz z całą infrastrukturą przyległą – chodnik, itd. Odbudowę na trasie przebiegu wodociągu do stanu przejezdności dróg pokrytych nawierzchnią, np. szutrową, gruntową.

- Aktualne uwarunkowania wykonania:

W części miejscowości Krucz istnieje sieć wodociągowa zasilana z hydroforni zlokalizowanej w tej miejscowości. Docelowo hydrofornia ta będzie zlikwidowana, a woda ma pochodzić z SUW Stajkowo. W Kruteczku mieszkańcy nie mają dostępu do wody pochodzącej z wodociągu. Źródłem wody są studnie.

Drogi w miejscowości Krucz i Kruteczek są drogami w części z nawierzchnią bitumiczną, częściowo są to drogi gruntowe z nawierzchnią częściowo pokrytą żużlem.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: wodociąg po zakończeniu robót zostanie przekazany do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o.                             w Lubaszu.

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Dokumentację projektową należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej, w zakresie:

a.1. 	Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500,

a.2. 	Przekroje podłużne (w skali 1:100/500),

a.3. 	Rysunki szczegółowe,

a.4.	Szczegółowy opis techniczny, podając w nim między innymi: opis obiektu, opis przyjętych rozwiązań technicznych wraz z uzasadnieniem, opis przyjętej technologii robót, opis wszystkich kolizji, wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe wraz z protokołem z ZUD-u.

a.5.	Po stronie projektanta będzie wykonanie opinii geotechnicznej. Projektant uzyska ponadto wszelkie wymagane decyzje i uzgodnienia na swój koszt,                 z wyjątkiem pozwolenia na budowę, które leży w gestii Zamawiającego.

a.6.   	Przedłożenie Zamawiającemu w 4 egz. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym, dostarczonym również w formie elektronicznej w formacie tekstowym (doc) – 4 egz..

a.7.		Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski i ofertowy z podziałem na budowę kanalizacji sanitarnej, ewentualną i odbudowę nawierzchni ulicy opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1129) – w ilości po 4 egz. z w/w rodzajów dokumentów.

a.8.	Karta tytułowa przedmiaru musi zawierać:

- nazwę zamówienia

- w zależności od zakresu robót budowlanych, nazwy i kody:

- grup robót

- klas robót

- kategorii robót

- adres obiektu budowlanego – nazwę i adres zamawiającego

- datę opracowania przedmiaru robót

a.9.	Tabele przedmiaru (z podziałem wskazanym w p. a.8.) powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym wraz                               z niezbędnymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.

a.10.	Inwestor zobowiązuje wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac projektowych, do archiwizowania pełnej dokumentacji technicznej przez okres dwóch lat, w celu jej powielania na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego wykonania robót budowlanych. Należności z tytułu powielania dokumentacji realizowane będą oddzielnymi fakturami. Wymagany czas powielania i dostarczenia – 3 dni.

W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego producenta.

- Wymagania techniczne

b.1. sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PCV, ze ścianką litą, o średnicy i umieszczony na głębokości zapewniającej prawidłowy przepływ wody.

2. Niezależnie od postanowień pkt 1 programu funkcjonalno – użytkowego wybrany oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego usług związanych                    z nadzorem autorskim, przy wykonaniu robót w oparciu o jego dokumentację oraz wyraża zgodę na publikację dokumentacji na stronach internetowych w procedurach przetargowych na wybór wykonawcy robót.

3. Przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej należy się zgłosić do tutejszego urzędu w celu uzgodnień dotyczących projektu. W trakcie projektowania sieci projektant zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Koncepcję ogólna przyjętych rozwiązań  należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy.

4. Na etapie projektowania należy uzgodnić z zamawiającym trasę sieci wodociągowej na planie sytuacyjnym w celu naniesienia ewentualnych zmian.

5. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać wizję lokalną w terenie                                    z    wykonaniem ewentualnych pomiarów uzupełniających na swój koszt.

6. Termin opracowania koncepcji do 15.09.2016 r., a całej dokumentacji ustala się na 20.12.2016 r.

7.  Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

Przepisy prawne i normy związane.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.