Numer sprawy: RG.V.271.13.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego; Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej, sali polisensorycznej, sali indywidualnych zajęć; Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni językowych

Specyfikacja techniczna wyposażenia komputerowego i multimedialnego

- Komputer stacjonarny – ilość: 64 sztuk

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Pracownia językowa – gimnazjum (1 szt. Dla nauczyciela) oraz pracownie komputerowe (63 sztuki.) | Zastosowanie | Komputer stacjonarny ogólnego zastosowania, będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, przeglądarek internetowych, dostępu do internetu. |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu DESKTOP lub TOWER. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Zaoferowany procesor w teście w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) publikowanym na stronie cpubenchmark.net powinien wykazać się wynikiem lepszym niż 6600 punktów. |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2400 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32 GB, |
|  | Dyski HDD | SSD pojemność min. 240 GB, interfejs SATA III SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |
|  | Karta sieciowa | 1 sztuka 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Karta muzyczna | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnętrzne, 2 szt. 3,5” wewnętrzne, 1 szt. 3,5” zewnętrzna . Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 955 mm. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy obciążeniu 50%. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB |
|  | BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera; - modelu płyty głównej; - nr seryjnego komputera; - wersji BIOS (z datą); - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania; - Informacji o ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacją o prędkości taktowania; - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - temperaturze układu graficznego - temperaturze procesora - temperaturze wewnątrz obudowy komputera - prędkości obrotowej wentylatora - statusu karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45 - karty dźwiękowej - portów szeregowych z możliwością ustawienia trybu pracy - portu równoległego z możliwością ustawienia trybu pracy - sprzętowego wsparcia wirtualizacji - wsparcia wirtualizacji Directed I/O - funkcji regulacji częstotliwości taktowania CPU w zależności od obciążenia (Enhanced SpeedStep) - funkcji Turbo Mode pozwalającej logicznym procesorom CPU osiągać wyższe częstotliwości taktowania od domyślnych w sytuacji gdy pozwalają na to termiczne parametry pracy procesora - kontrolera SATA zarówno w całości jak i z możliwością pojedynczego wyłączania poszczególnych portów SATA oraz M.2 SATA - funkcji SMART - funkcji automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych i dysków - modułu TPM - portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, wyłączenia wszystkich portów, włączenia jedynie przednich i wewnętrznych, włączenia jedynie tylnych i wewnętrznych, włączenia jedynie wewnętrznych, włączenia jedynie używanych (system sprawdza przy starcie komputera, w których portach USB jest włączone urządzenie i tylko te aktywuje) - funkcji blokowania portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, włączenia jedynie portów do których podłączono klawiaturę i mysz, włączenia wszystkich portów za wyjątkiem portów do których podłączono USB hub lub zewnętrzną pamięć masową. - funkcji Wake-on-LAN Możliwość ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - liczby aktywnych rdzeni procesora - funkcji sterowania prędkością wentylatorów w komputerze w co najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiększonej przepływności powietrza w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesora, trybie maksymalnej wydajności wszystkich wentylatorów. - trybu pracy karty sieciowej - możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za pomocą narzędzi producenta komputera - możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-z z częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora i dysku twardego oraz możliwość ustawienia co najmniej dwóch rodzajów haseł: hasło standardowe, które może zostać skasowane za pomocą zworki na płycie głównej komputera oraz hasło silne, którego skasowanie jest możliwe jedynie poprzez interwencję serwisu producenta komputera. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło użytkownika. |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB |
|  | Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi - odpowiadającej normie ISO 9001 |
|  | Warunki gwarancji | Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji i naprawy jednostki do końca następnego dnia roboczego Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta w miejscu instalacji jednostki. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 64bit W formularzu ofertowym należy wskazać nazwę oferowanego produktu, która następnie zostanie zweryfikowana na stronie https://sysdev.microsoft.com/pl-PL/Hardware/LPL/ Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows Windows 10 Pro , płyty Recovery systemu OS. Zainstalowany Microsoft Windows 10PL (64-bit) Prof Wbudowane porty: 1 x DVD-D 1 x Display Port; 8 szt. USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 2.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty USB 2.0 wewnątrz obudowy. 1x port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

- Monitor komputerowy – ilość: 68 sztuk

| Sala | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
| Pracownia językowa – gimnazjum (1 szt. Dla nauczyciela) oraz pracownie komputerowe (63 sztuki.), serwer – 4 szt. | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. TFT 21,5” panoramiczny |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |
|  | Jasność | Min. 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min 170 stopni przy CR>=10 |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (GTG) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
|  | Zużycie energii | Normalne działanie 23W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności 0,5W |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 5 kg |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D , min 1x HDMI, Display Port |
|  | Kabel połączeniowy | Długość min 2 metry połączenie DVI-D- HDMI lub HDMI-Display Port |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
|  | Certyfikaty | TCO 5.0, |

- Komputer przenośny (laptop) – ilość: 50 sztuk

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Pracownia językowa – gimnazjum (20 szt. ), szkoła podstawowa (8 sztuk.), pracownie matematyczne, przyrodnicze (22 sztuki) | Zastosowanie | Komputer ogólnego zastosowania, będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, przeglądarek internetowych, dostępu do internetu. |
|  | Typ | Komputer przenośny (laptop). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor w teście w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) publikowanym na stronie cpubenchmark.net powinien wykazać się wynikiem lepszym niż 3800 punktów. |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2133MHz DDR4 non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, |
|  | Dyski HDD | SSD pojemność min. 240 GB, interfejs SATA III zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |
|  | Karta graficzna | Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 12 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1695 MB pamięci. |
|  | Karta sieciowa | - przewodowa 1 szt. 10/100/1000 Mbit/s - bezprzewodowa 1 szt. WLAN 802.11 b/g/n |
|  | Karta muzyczna | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, głośniki w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na panelu obudowy. |
|  | Parametry wyświetlacza | - Przekątna ekranu: 15,6 cala o rozdzielczości HD, matryca matowa o jasności nie mniejszej niż 250 cd/m2 - nominalna rozdzielczość – 1920x1080 |
|  | BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnego komputera wersji BIOS z datą, modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania Informacji o ilości, taktowaniu i typie pamięci RAM MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Informacja o statusie baterii Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego, Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość ustawienia trybu pracy wentylatora chłodzącego procesor Możliwość ustawienia trybu pracy systemu ładowania urządzeń zewnętrznych przez gniazdo USB – osobno dla laptopa zasilanego z sieci i dla laptopa zasilanego z wbudowanej baterii Możliwość włączenia i wyłączenia: Funkcji Wake on LAN, Portów USB, Kontrolera SATA Kontrolera audio Kontrolera Bluetooth Kontrolera LAN Kontrolera WLAN Wbudowanej kamery Czytnika kart SD Modułu PTT (TPM) |
|  | Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi - odpowiadającej normie ISO 9001 |
|  | Warunki gwarancji | Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji i naprawy jednostki do końca następnego dnia roboczego Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta w miejscu instalacji jednostki. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 64bit W formularzu ofertowym należy wskazać nazwę oferowanego produktu, która następnie zostanie zweryfikowana na stronie https://sysdev.microsoft.com/pl-PL/Hardware/LPL/ Komputer ma spełniać normę Energy Star 6.1- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows Windows 10 Pro , płyty Recovery systemu OS. Zainstalowany Microsoft Windows 10PL (64-bit) Prof Wbudowane porty: Min. 4x USB w tym min 3x USB 3.1 (1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera) RJ-45 VGA HDMI Czytnik kart multimedialnych min. 3 w 1 Audio: słuchawki/mikrofon (combo) Kamera HD (0,92MP) z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). Waga max 2,3 kg z baterią 6-cell Klawiatura zintegrowana w obudowie w układzie polski programisty Dodatkowa mysz przewodowa z klawiszami oraz rolką (scroll) do komputerów stacjonarnych i notebooków z sensorem optycznym 1000DPI, z typem złącza USB 2.0, liczbą przycisków 3, pokrętłem 1 Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

- Oprogramowanie biurowe – ilość: 114 sztuk

| Sala | Nazwa komponentu | Wymagane cechy |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania | 1.Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 2. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 3. Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. 5. Licencja na oprogramowanie biurowe musi pozwalać na pełne, funkcjonalne działania przez cały okres wykorzystania komputera bez ograniczeń czasowych. 6. Licencja pojedyncza na każdy komputer |
|  | Warunki równoważności oprogramowania biurowego | Oprogramowanie równoważne do oprogramowania biurowego, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej, 2) możliwość zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup (GPO), 3) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego), 4) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym użytkownika, 5) prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania bezpłatnych aktualizacji w okresie co najmniej 5 lat, 6) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) tak, aby użytkownik zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej był automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby ponownego uwierzytelniania, 7) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113), - umożliwia wykorzystanie schematów XML, - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 8) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów oprogramowania, 9) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym, 10) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów elektronicznych pozwalających na stwierdzenie, czy dany dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 11) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, np. w wyniku wyłączenia zasilania komputera 12) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, 13) automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hiperłączy w dokumentach podczas edycji i odczytu, 14) oprogramowanie zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 15) oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb urzędu oraz udostępnianie narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 16) dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim do aplikacji, 17) wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, |
|  | skład pakietu biurowego | 1.edytor tekstu, 2. arkusz kalkulacyjny, 3. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 4. narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 5. możliwość obsługi relacyjnych baz danych (bez tworzenia i edycji) |
|  | edytor tekstu umożliwia: | a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, przy czym zapewniona jest obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalność autokorekty i słownika wyrazów bliskoznacznych, b) wstawianie i formatowanie tabel i obiektów graficznych, powiększanie obiektów na cały ekran, wstawianie obrazów i klipów wideo online, prowadnice wyrównania ułatwiające zestawianie wykresów, zdjęć i diagramów z tekstem, c) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych, d) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych, np. pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, narzędzia do zarządzania informacją prywatną, e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków, automatyczne tworzenie spisu treści, f) określenie układu stron (pionowa/pozioma), formatowanie nagłówków i stopek stron, wydruk dokumentów, g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, h) praca zespołowa, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych w dokumencie przez użytkowników, prosta adiustacja zapewniająca przejrzysty widok dokumentu z zachowaniem oznaczeń miejsc wprowadzenia śledzonych zmian, komentarze z możliwością oznaczania ich jako gotowe i dodawania odpowiedzi, i) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013 i Microsoft Word 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, j) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, |
|  | arkusz kalkulacyjny umożliwia: | a)tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, automatyczne polecanie wykresu odpowiedniego do wprowadzonych danych, c) wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, d) tworzenie raportów tabelarycznych, e) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), możliwość osadzania fragmentów arkusza na stronie sieci Web, f) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, g) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, automatyczne polecanie sposobów podsumowania danych, korzystanie z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub wiele tabel z wykorzystaniem tej samej listy pól, tworzenie relacji między tabelami, tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu interaktywnego filtrowania dat, h) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, i) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, j) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, |
|  | narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia: | a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, na monitorze lub tablecie, b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, korzystanie z formatu panoramicznego i rozdzielczości HD, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, ułatwienia wyrównywania obiektów i stosowania jednakowych e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, g) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, h) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016, |
|  | narzędzia do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia: | a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013/2016 oraz serwerów pocztowych z użyciem protokołu POP3,IMAP,SMTP, b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności, f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, g) zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, h) zapraszanie uczestników na spotkania, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, i) zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, j) zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, |

- Komputer stacjonarny serwer – ilość: 4 sztuki

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Pracownia językowa oraz pracownie komputerowe (4 sztuki.) | Zastosowanie | Komputer typu serwer, będzie wykorzystywany dla potrzeb zarządzania i integracji komputerami – końcowymi stacjami komputerowymi poprzez usługi katalogowe. |
|  | Typ | Komputer stacjonarny w obudowie typu TOWER. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Obudowa | Typu Tower, Obudowa musi posiadać fabryczne zabezpieczenie klatek z dyskami oraz napędami przed nieautoryzowanym dostępem (zamek); |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 224 pkt; Możliwość zainstalowania drugiego procesora. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory. |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 16GB Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; |
|  | Dyski HDD | Dyski twarde: minimum dwa dyski twarde typu SSD o pojemności 480 GB każdy oparte na pamięciach MLC skonfigurowane w standardzie RAID-1 (mirror). Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1. |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna wyświetlająca obraz w rozdzielczości min. 1280x1024 |
|  | Karta sieciowa | 2 sztuki 10/100/1000 Mbit/s ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot, RJ-45; |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; minimum jedno USB 2.0 wewnętrzne umożliwiające instalację pendrive; 1x RS-232; |
|  | Wbudowane napędy | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
|  | Zasilanie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W. Redundantne wentylatory. |
|  | BIOS | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |
|  | Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi - odpowiadającej normie ISO 9001 Serwer musi posiadać deklarację CE, oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Windows Server 2016 |
|  | Warunki gwarancji | Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji i naprawy jednostki do końca następnego dnia roboczego Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta w miejscu instalacji jednostki. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | System operacyjny: zainstalowany, i skonfigurowany Windows Serwer 2016 Essentials lub równoważny, który spełnia poniższe wymagania: serwerowy system operacyjny x86 64 bit, obsługa min. 32 GB RAM, graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, obsługa systemów wieloprocesorowych, obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, pamięci zewnętrznych, USB), wsparcie protokołu IPv6, możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, automatyczne aktualizacje przez Internet, wbudowana zapora internetowa, obsługa usług katalogowych pozwalająca na: centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami do zasobów, definiowanie polityk bezpieczeństwa haseł dla grup użytkowników, polityk bezpieczeństwa komputerów i oprogramowania, możliwość replikacji danych katalogowych z serwerami domen „Active Directory”, możliwość implementacji następujących usług: DNS, DHCP, WWW, FTP, PKI, DFS, RADIUS, NAP, VPN, serwer plików, serwer drukarek. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows Server 2016 Essentials, płyty Recovery systemu OS. Preinstalowany Microsoft Windows Server 2016 Essentials Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Dołączony nośnik ze sterownikami |

- Switch gigabitowy 24 portowy – ilość: 1 sztuk

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Switch o parametrach minimalnych : 24 portowy przełącznik umożliwiający obsługę Gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 24 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Standard IEEE: 802.3x, Przepustowość: 10/100/1000 (Mbps), Port LAN: 24 PORTY RJ45 10/100/1000 Mb/s, Gwarancja 24 miesiące |

- Kable sieciowe (logiczne – komputerowe)	- ilość: 21 sztuki

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Kabel sieciowy z końcówkami RJ-45 o długości min. 2 m kategorii 5e |

- Materiały instalacyjne do montażu – ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Wg standardu |

- Instalacja i uruchomienie systemu -  ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | usługa niezbędna do uruchomienia sali. 3 miejsca instalacji (3 budynki szkolne na terenie gminy Lubasz). Usługa obejmuje instalację zakupionego sprzętu i oprogramowania. |

- Tablica interaktywna - ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Tablica interaktywna następujących parametrach minimalnych: Powierzchnia obszaru aktywnego 89", Format obrazu 16:10, Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni, 10-cio punktowy dotyk, rozdzielczość min. 32768 x 32768 obsługa gestów. Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, Powierzchnia ceramiczna, matowa nie powodująca refleksów świetlnych, Powierzchnia odporna na uszkodzenia ewentualne uszkodzenia, aluminiowa rama tablicy, półka na pisaki, pasek skrótów z obu stron tablicy z dużymi ikonami, Oprogramowanie interaktywne do tablicy współdziałające z systemami z rodziny Windows oraz Android. |

- Projektor  krótkoogniskowy współpracujący z tablicą interaktywną opisaną w pkt. 10 - ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Rzutnik multimedialny LCD o następujących parametrach minimalnych: Rozdzielczość 1280x800pikseli, Jasność maksymalna 3500Ansi Lumenów, Kontrast 4000:1, Żywotność lampy 6000h, Współczynnik projekcji 0,36:1, Wejścia wideo 1xD-SUB kompatybilne z komponent, 2xHDMi, 1xRCA, Wyjścia wideo 1xD-SUB, Złącze LAN do sterowania i wyświetlania obrazu przez sieć 1 x RJ-45, Złącza USB 1x Typ B 1x Typ A, Korekcja efektu trapezowego, Timer czasu wyłączenia projektora, Głośnik wbudowany 15W. Dostawca projektorów musi posiadać oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub przez firmę serwisującą producent projektorów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym zaoferowanych projektorów . |

- Projektor - ilość: 8

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Rzutnik multimedialny LCD. Rozdzielczość 1280x800 pikseli, Współczynnik projekcji 1.3-2.2:1, Jasność 3600 ANSI lumenów, Możliwość regulacji mocy lampy skokowo w zakresie - Maksymalna moc lampy z zejściem do minimalnie 140W, Żywotność lampy 9000 H, Kontrast 6000:1, Dystans projekcji Minimalnie 0,7 m, maksymalnie 14 m, Reprodukcja kolorów 30bitowa paleta barw, Korekcja efektu trapezowego - Pionowa i pozioma w zakresie +/-20 stopni, Wejścia sygnałowe wideo - 1 x D-SUB, 1 x RCA, 1 x HDMi, Wyjścia sygnałowe wideo - D-SUB, Zarządzanie projektorem - Pilot zdalnego sterowania, Złącze RJ-45, RS232, Wbudowany głośnik Minimalnie mono 20W lub stereo 2 x 10W, Zużycie energii w trybie oszczędnej pracy Maksymalnie 200W, Dodatkowe funkcje - Możliwość obierania sygnału wideo za pomocą zintegrowanej karty sieciowej LAN. Możliwość wysyłania obrazu z urządzeń wyposażonych w system Windows, Android, IOS oraz MAC. |

- Kamera - ilość: 2

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Kamera o następujących parametrach minimalnych: Całkowita liczba pikseli 12,76 megapiksela; Zoom cyfrowy 60 x / 1500, Stabilizator obrazu HYBRID O.I.S.+ trybie Active, O.I.S. Lock, funkcja Level Shot, Nośniki zapisu Karta pamięci SD/SDHC/SDXC, Format nagrywania [AVCHD] AVCHD progresywny/[iFrame / MP4] MP4, System nagrywania dźwięku 1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1ch / 2ch)/iFrame, MP4: AAC (2 kanały), Mikrofon 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphonem, Głośniki Dynamiczny, Format nagrywania JPEG (DCF/Exif2.2), Zasilanie 3.6V (Akumulator) / 5.0V (Zasilacz AC); Ekran LCD, łącza AV, HDMI, Mikrofon (mini jack stereo), słuchawki (mini jack stereo), USB 2.0 Hi-Speed, Ładowanie przez USB, AKCESORIA STANDARDOWE: Zasilacz AC; Przewód DC, Akumulator, Kabel HDMI, Stopka, Kabel USB, oprogramowanie |

- Kamera do obserwacji zjawisk - ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Opis ogólny | Kamera o następujących parametrach minimalnych : 1/2.3-calowa matryca CMOS o rozdzielczości 12.8 Megapikseli 3-calowy dotykowy wyświetlacz LCD zoom optyczny 10x nagrywanie w rozdzielczości Full HD (1920x1080) Optyczny stabilizator obrazu (O.I.S.) i zaawansowany stabilizator obrazu (A.I.S.) Tryb wolnej migawki podczas nagrywania video wymiary 110x76x183 mm waga 625 g. W zestawie co najmniej: adapter, akumulator, kabel USB, kabel AV, pasek na ramię, Kabel HDMI, osłona obiektywu, Oprogramowanie, wizjer |

- Wieża HI-FI -  ilość: 1

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sala integracji sensorycznej | Opis ogólny | Parametry minimalne. Moc całkowita [W] 30, Rodzaje odtwarzanych płyt CD , CD-R , CD-RW; Obsługiwane formaty plików MP3, WMA, Ilość płyt 1, sposób podawania płyty: Szuflada, ilość głośników 2 Moc głośników RMS [W] 30, głośniki technologie: Bass Reflex , Ekranowanie magnetyczne , P-Bass , 2 drożne Korektor dźwięku, Regulacja niskich i wysokich tonów , 4 ustawienia EQ Bluetooth, BT Auto Connect , BT Stand-by , Pioneer Wireless Streaming App, obsługa urządzeń iPod/iPhone/iPad, Tuner Cyfrowy, zakresy AM/FM, USB , Wyjście słuchawkowe Zastosowane technologie AUX , Bluetooth , USB |

- Oprogramowanie pracowni językowej - ilość: 21 stanowisk

| Sala | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Pracownia językowa | Oprogramowanie pracowni językowej | Parametry minimalne. Chat grupowy, Wspólna przeglądarka, Szybkie uruchamianie aplikacji, Szybkie uruchamianie stron, Chat między uczniami i nauczycielem, Interaktywna tablica Plan Lekcji, Rejestr uczniów, Zarządzanie wydrukami, Prośby o pomoc, Dystrybucja i transfer plików, Zarządzanie energią, Podgląd pulpitów, Wygaszanie ekranów, Blokowanie klawiatur i myszy, Ograniczanie dostępnych stron WWW, Blokada aplikacji, Blokada drukarek, Blokada lub ograniczenie USB oraz napędów CD/DVD, Tryb pokazu, Adnotacje, Powtórki, Notatnik ucznia, Grupy uczniów, Zdalny pokaz pulpitu ucznia Tryb podglądu, Widok klasy, Klawiatury, Aplikacje, Internet, Historia ucznia, Konsola techniczna, Lista dozwolonych i zabronionych słów, TESTUJ: Kreator testów i egzaminów, Szybkie ankiety, Konsola testowa |

Uwaga:

Podane dane techniczne są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować wyposażenie komputerowe i multimedialne o wyższych parametrach.